## 采购需求

（一）技术规格（工程需求）

一、建设范围：江西省公共卫生应急物资储备库一楼、二楼和八楼全楼层以及三楼的北面部分区域，建筑面积约3000M2。

二、建设内容：

主要涉及主要包括卫生应急物资物资仓库、卫生应急物资展示厅和卫生应急多功能会议培训室等场所装修以及物资设备购置。主要包括以下内容（具体内容以设计图纸、工程量清单为准，报价以工程量清单为准，设计图纸及工程量清单详见附件）

1、物资仓库建设：设置在一楼和二楼共建设物资储备库七个(含物资装卸工具房)，分别是三个应急物资储备库、两个消毒药品储备库、一个杀虫药品储备库和一个救治药品储备库，主要包括：物资储备库的整体装修、水电工程，消防工程，设置排风系统、除湿设备、监控系统等；物资储备库不同规格类型货架。

2、物品人员消毒区域建设：设置在一楼东区，用于应急队伍返回后物品消毒以及队员洗浴。主要包括：物品人员消毒整体改装分区、整体装修、水电工程、灯具和洁具安装、监控系统、储物柜、洗手洗浴设备等。

3、应急队员准备室：设置在一楼和二楼西区，共五间，满足平时与战时10名应急队员办公与应急准备需要，也可作为日常应急值守工作人员使用。应急状态下可设置物理隔断，转为隔离室使用。主要包括：整体改装、水电工程改造，电视机、床、衣柜、桌椅等物品购置。

4、南门大厅改造：一楼南门大厅装修改造，左侧放置LED电子大屏，用作宣传介绍单位文化和单位日常工作内容等内容。

5、应急队伍准备室：设置在二楼西区，用于应急队伍各队员的携行装备、个人防护装备以及私人物品存放。主要包括：监控系统、40-50名卫生应急队员的装备柜、空调等。

6、卫生应急物资展示厅：设置在二楼南面。建设内容：展厅整体改造装修（含水电工程，消防工程，暖通工程），配套电子显示屏及相关设备、展示柜、展示橱窗、形象墙、卫生应急工作展示墙、空调。主要展示内容有卫生应急物资整体介绍、物资装备实物展示、物资仓库信息化展示、荣誉展示、大事迹展示等。

7、物资管理办公室：设置在二楼东区和西区两头，包含调度室及办公室，共五间，用于物资管理、调度、展厅管理维护、人员办公等。建设内容：改装分区以及办公桌椅、文件柜、档案柜等物品购置

8、资料室：设置在三楼。主要用于物资、文件、设备等资料的存放。建设内容：分区、装修，以及购置办公桌椅、监控设备、空调、密集架等

9、卫生应急多功能会议培训室：设置在八楼，主要用于卫生应急培训、演练等应急工作以及会议休息。建设内容：多功能厅和休息室的整体装修，音控室改造，会议系统、多媒体音箱、电子显示屏、会议桌椅、休息室沙发茶几、空调等设备购置。

三、装修施工要求：

（1）装饰装修项目包括：施工图所示项目范围内的墙体饰面、天花吊顶系统、地面找平层及地面铺装；门、五金件、窗、货柜，密集柜，衣柜，水及强弱电安装等工作，具体改造详施工图纸，房门采用实木烤漆门，地砖及墙面砖采用优质砖，上述物品的规格、颜色及款式按甲方要求选定。

（2）施工单位报价需包含材料堆放、转运、税金及施工等所有费用，供应商可自行现场查勘，施工垃圾做到及时清运，施工时需根据甲方要求进行分段施工，服从甲方管理要求。

（3）给排水部分包括：施工图所示项目范围内的所有卫生洁具、水斗、五金件、及给排水管道系统。完成系统的各种相关调试检测测试。卫生洁具均采用优质品牌，采用全铜优质品牌，款式及颜色按甲方要求选定。

（4）强电项目包括：施工图所示项目范围内的配电箱、电线电缆、桥架线管、灯具、插座、开关、及各附件辅料，以及系统的各种相关调试检测测试。该项目选用灯具均为优质LED灯具，禁用普通灯带或灯管，插座面板均采用优质品牌，空气开关品牌，款式及颜色按甲方要求选定。

（5）凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人、监理查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

（6）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（7）供应商报价时需考虑因不平衡报价产生的风险，由此导致的不良后果，甲方有权进行处罚。

(8)如果成交供应商没有按照合同规定的时间内完成，采购人可从合同款中扣除违约赔偿费，每天按2000元进行处罚，最高不超过合同总金额的5%。

（9）在项目施工过程中，项目负责人每天须在工地现场，如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，获采购人同意后方可；项目负责人每月不在工地现场的累计天数（含旷工、请假等）超过9天的，采购人将对成交供应商进行处罚，每天按照2000元进行处罚，以此累计计算，从工程款中直接扣除，最高不超过合同金额的5%。

做好安全文明施工，工完清场。

（10）本项目工程设备及材料技术要求：

①技术措施(设备)：

10.1.1. LED设备

*10.1.1.1LED显示屏需具备拼缝微调节结构设计，弹针设计法则，三轴（X，Y，Z）分别调节机构，且平整度≤0.05mm、箱体间/模组间的相对错位置≤0.1mm、箱体间/模组间的拼缝与间隙≤0.1mm。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂制造商公章佐证，开标提供原件查验）

*10.1.1.2所投LED显示屏采用多层电路板沉金工艺设计，PCB电路设计结构需兼容共阴共阳电路，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。（需提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂制造商公章佐证，开标提供原件查验）

*10.1.1.3所投LED显示屏运行稳定、不收外界各电磁场的干扰，符合GB/T 17626.2标准静电放电要求以及在150KHz-30MHz频率范围内,干扰值需低于EN55032 class A 的检测限值(频率0.15-0.50MHz:准峰值84-74 dBμV 平均值74-64dBμV ,频率0.50-3OMHz:准峰值74dBμ、平均值64dBμV);在30MHz-1GHz频率范围内,干扰值需低于EN55032 class A 的检测限值(测量3m距离:频率30-230MHz准峰值50dB(μV/m),频率230-1000MHz准峰值57dB(μV/m)/测量10m距离:频率30-230MHz准峰值40dB(μV/m),频率230-100OMHz准峰值47dB(μV/m))要求下满足传导与辐射干扰的要求。（需提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂制造商公章佐证，磋商时提供原件核查）

*10.1.1.4展厅 LED 显示屏的生产厂家具备 CE11 检测数据管理系统；所投产品 LED 屏具有专业综合信息发布系统；在 5G 的高运转传输背景下， LED 屏具备 LED 5G 控制操纵软件。（需提供软件著作权复印件并加盖原厂制造商公章网站查询截图佐证）

10.1.2音响控制设备

*10.1.2.1中控编程软件：可应用于WIFI系列触摸屏人机界面，运行于Windows视窗操作系统，兼容win98/2000/XP/Win 7；控件模式设计，采用拖拽式编程方式；可在IPAD平板电脑、iphone手机上，生成用户设计后的操控界面，并支持各种字体。

需提供正版网络化可编程控制主机中控编程控制软件（提供软件著作权登记证书复印件并加盖制造商公章，磋商时提供原件核查）

*10.1.2.2功率放大器：信噪比:>114dB，频率响应:不劣于(-0.3dB) 2Hz~50kHz，总谐波失真:<0.001%@1kHz 1/10 额定功率，阻尼系数:>750@8Ω/1000Hz，转换速率:>55V/u

*10.1.2.3矩阵调用式数字音频处理器：拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块；不少于32组预设，每个预设独立工作；处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备；≧125dB动态处理；采样频率：不劣于96KHz；内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议

10.1.2.2和10.1.2.3技术参数标准需提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告佐证参数（复印件并加盖制造商公章，磋商时提供原件核查）

②物资仓储及展厅智能化系统

*10.2.1展厅设备展示大屏、应急指挥大屏信息内容及物资仓储智能化展示需要和公共卫生应急物资储备库信息化系统无缝对接（需要提供与软件信息对接的承诺函）

*10.2.2物资储备库及其货架需要和江西省公共卫生应急物资储备库信息化系统进行接驳（需要提供与软件信息对接的承诺函）。

③同质透心pvc卷材

*10.3.1产品必须为知名品牌同质透心塑胶地板（EN649），厚度为2mm嵌入彩色透明颗粒式无方向碎花纹同质透心结构卷材，产品重量等于2700g/㎡。

*10.3.2所投产品需安全环保，19项重金属未检出，使用DOTP增塑剂，不能使用邻苯类增塑剂（DOP、DINP等39种邻苯类增塑剂），Floorscore认证28天挥发性有机化合物(TVOC)释放量＜2µg/m3  (ISO 16000-6).通过REACH219项检测，所有受关注高位位置均为不含有，需提供相关检测报告及声明文件。

*10.3.3要求提供产品耐磨等级为T级且提供检测报告，产品具有抗碘酒等耐污性能，表面不易附着污渍。T级报告检测数据，磨耗小于等于2mm³

*10.3.4提供产品抗菌测试报告数据大于99.9%

*10.3.5产品抗油性笔、碘酊

*10.3.6制造厂商出具十五年以上的产品品质保证书。

*10.3.7产品抗各种化学试剂。提供15项化学试剂，均为0级检测报告

以上技术参数需提供佐证材料和技术参数确认函，并加盖厂家公章。

④高分子树脂护墙板

*10.4.1产品成分含高分子树脂、原材料无不环保成分，无甲醛.不含重金属.挥发物含量≤5g/平米.表面抗菌率符合ISO27447：2009标准.污染等级：0.15项污染试剂测试.燃烧性能等级A2级。

以上技术参数需提供佐证材料和技术参数确认函，并加盖厂家公章，磋商时提供原件核查。

10.4.2.安装方式无需龙骨（紧贴基层）的快速安装医用抗撞抗菌墙板

（二）商务条款

1、质保期：该项目的工程部份在通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算不低于12个月的免费质量保证期。工程量清单所涉及的设备及弱电工程所涉及设备通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算不低于24个月的免费质量保证期(耗材除外)。

2、设备要求及技术支持

2.1供应商所投硬件设备提供硬件三包服务；

2.2设备在质保期内出现故障，由供应商敦促设备原厂商免费进行维修。如果设备故障在检修后仍无法排除，供应商应在随后24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复。原则上故障排除时间不超过5个工作日。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责所有货物、材料、运输、转运、安装、辅材、验收、培训等相关工作。

3.3成交供应商负责将货物清单及相关的全部技术文件（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）、资料、验收报告交付采购人。

3.4成交供应商负责为采购人、操作人员提供该项目的操作及维护培训，直至其能熟练独立操作。以满足使用单位在日常工作、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由成交供应商承担。

3.5成交供应商应提供系统本地化技术服务2年，保证能提供5*8小时的故障响应，2小时内响应，6小时内到现场提供技术服务。必要时，须根据采购人要求，派一名熟悉本次建设项目的工程师驻守会场进行技术支撑。

4、付款方式：成交供应商在签订合同时，向采购人提交合同总价百分之五（5%）的履约保证金。签订合同后，支付预付款30%；进度款按照完成工程进度70%，支付到总工程量的65%（含预付款）；完成进度100%，支付到总工程量的85%（含预付款）。项目验收审核合格后，支付剩下15%工程款。履约保证金在质保期后无质量问题一次性无息支付。

5、结算方式：本项目根据设计图纸和工程量清单结算,结算金额不超过中标价。

6、前期设计费：成交供应商在签订合同后5个工作日内，向该项目前期设计公司支付设计费3万元。

7、施工工期：接甲方通知60天内完成。

8、验收方式：按招标采购要求及国家相关规范验收。